## Slide 1: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
ARIA

## Slide 2: Struttura
Parte quinta del codice, 32 articoli, 10 allegati
Titolo I – Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività (artt. 267-281)
Titolo II – Impianti termici civili (artt. 282-290)
Titolo III – Combustibili (artt. 291-298)

## Slide 3: Aspetti generali
L’articolato e gli allegati derivano dall’accorpamento in un unico testo del D.P.R. 203/1988 con i successivi decreti attuativi e con le norme sugli impianti termici civili
Le disposizioni preesistenti sono integrate con alcune prescrizioni nuove che appesantiscono il quadro degli adempimenti e dei vincoli

## Slide 4: Norme abrogate
D.P.R. 203/1988 (preesistente norma quadro)
D.M. 8 maggio 1989 (grandi impianti di combustione)
D.P.C.M. 21/7/1989
D.M. 12/7/1990 (limiti agli impianti esistenti)
D.P.R. 25/7/1991
D.M. 21/12/1995 (metodi di controllo emissioni)
D.M. 44/2004 (COV)
L. 615/1966
D.P.R. 1391/1970 (impianti termici civili)
D.P.C.M. 395/2001 (zolfo in combustibili liquidi)
D.P.C.M. 8/03/2002 (combustibili)
Artt. 280,289,297

## Slide 5: Rimangono in vigore
L. 549/1993 (sostanze lesive per l’ozono stratosferico)
D.Lgs. 216/2006 (gas ad effetto serra)
Disposizioni sulla qualità dell’aria

## Slide 6: Titolo I - Campo di applicazione
Gli impianti, inclusi gli impianti termici non disciplinati dal Titolo II, e le attività che generano emissioni in atmosfera
Campo di applicazione più ampio di quello del D.P.R. 203/1988
Art. 267

## Slide 7: Esclusioni
Impianti di cui al D.Lgs.133/2005 (incenerimento rifiuti)
Art. 267

## Slide 8: Autorizzazioni
Tutti gli impianti che producono emissioni in atmosfera devono essere autorizzati
L’autorizzazione è dovuta per nuovi impianti, trasferimenti e modifiche sostanziali
L’autorizzazione è assorbita:
  nell’Autorizzazione Integrata Ambientale per gli impianti soggetti alla normativa IPPC (D.Lgs. 59/2005)
  nell’autorizzazione allo smaltimento e recupero di rifiuti in procedura ordinaria (art. 208) o semplificata (artt. 214, 216, per le modifiche sostanziali delle emissioni individuate dalle specifiche norme tecniche)
Art. 269

## Slide 9: Esclusioni dall’autorizzazione (1)
Impianti di combustione (compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione), di potenza termica nominale < 1 MW, alimentati a biomasse, a gasolio (anche in emulsione), o a biodisel
Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile di potenza termica nominale < 0,3 MW
Impianti di combustione alimentati alimentati a metano o GPL, di potenza termica nominale < 3 MW
Impianti di combustione ubicati all’interno di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas, di potenza termica fino a 3 MW, se l’attività di recupero è soggetta a procedure semplificate e le stesse sono state espletate
Art. 269

## Slide 10: Esclusioni dall’autorizzazione (2)
Impianti di combustione alimentati a biogas di potenza ≤ 3 MW
Gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o GPL, di potenza < 3 MW
Gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza < 1 MW
Impianti di combustione connessi ad attività di stoccaggio di prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza < 5 MW se a metano o GPL, e < 2,5 MW se a gasolio
Impianti di emergenza, sicurezza, laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazione, individuazione di prototipi (tranne in caso di emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate – parte II, allegato I)
Art. 269

## Slide 11: Esclusioni dall’autorizzazione (3)
Per gli impianti elencati, l’A.C. può prevedere l’obbligo di comunicare, in via preventiva, la data di messa in esercizio o di avvio dell’attività
Le norme di cui al Titolo I non si applicano agli impianti e alle attività di cui all’elenco della parte I dell’allegato IV (impianti con emissioni scarsamente rilevanti)
Per tali impianti e attività l’A.C. può prevedere una comunicazione che attesti il ricadere in tale elenco nonché, in via preventiva, la data di messa in esercizio o inizio attività
Art. 269

## Slide 12: Esclusioni dall’autorizzazione (4)
Sono inoltre esclusi gli impianti di deposito di oli minerali, compresi gas liquefatti. I gestori devono comunque adottare misure per contenere le emissioni diffuse e le disposizioni eventualmente impartite dall’A.C.
Art. 269

## Slide 13: Struttura della domanda di autorizzazione
Domanda all’A.C. accompagnata da:
  progetto dell’impianto
  tecniche adottate per limitare le emissioni in quantità e qualità
  modalità di esercizio
  tipo, quantità e caratteristiche dei combustibili utilizzati
  relazione tecnica di descrizione del processo produttivo in cui si inserisce l’attività a cui l’impianto è destinato e indicante il periodo intercorrente tra messa in esercizio e messa a regime
Art. 269

## Slide 14: Iter autorizzativo
L’A.C. procede con:
  convocazione entro 30 gg dalla domanda di una conferenza di servizi
  pronuncia entro 120 gg (150 in caso di integrazioni)
In caso di mancata pronuncia il gestore può, entro 60 gg, richiedere il pronunciamento del Ministro dell’ambiente che si esprime, di concerto con quello della salute e delle attività produttive, sentito il Comune interessato, entro 90 gg (150 gg per i casi di presentazione della nuova domanda per impianti anteriori al 1988 e 2006)
Art. 269

## Slide 15: Contenuti dell’autorizzazione
L’autorizzazione stabilisce:
  modalità di captazione e convogliamento per le emissioni convogliabili
  valori limite di emissione, prescrizioni, metodi di campionamento e analisi, criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite, periodicità dei controlli in capo al gestore
  prescrizioni per il contenimento delle emissioni diffuse
  periodo intercorrente tra messa in esercizio (da comunicarsi almeno 15 gg prima) e messa a regime
  la data per comunicare i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo non < 10 gg dalla messa a regime, la durata di detto periodo e il numero di campionamenti
Art. 269

## Slide 16: Durata dell’autorizzazione
15 anni
La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza
In caso di mancata risposta dell’A.C. occorre presentare la domanda al Ministero per poter continuare l’attività anche successivamente la scadenza dell’autorizzazione
L’aggiornamento dell’autorizzazione comporta un nuovo periodo di 15 anni solo in caso di modifica sostanziale
Art. 269

## Slide 17: Modifiche (1)
Modifica: variazione di quanto indicato nel progetto, nella relazione tecnica o nell’autorizzazione
Modifica sostanziale: modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che modifica le modalità di convogliamento
Art. 269

## Slide 18: Modifiche (2)
La modifica (anche delle modalità di esercizio e circa l’utilizzo di combustibili) deve essere comunicata all’A.C.:
  se sostanziale, l’A.C. ordina la presentazione di una domanda di aggiornamento
  se non sostanziale, l’A.C. provvede, se necessario, all’aggiornamento dell’autorizzazione
  se l’A.C. non si pronuncia entro 60 gg. il gestore può procedere all’esecuzione della modifica comunicata (l’A.C. può comunque pronunciarsi entro 6 mesi)
Se la modifica è sostanziale il gestore può presentare direttamente domanda di autorizzazione evitando la comunicazione
Art. 269

## Slide 19: Convogliamento delle emissioni
L’A.C. verifica se le emissioni diffuse di un impianto o macchinario sono convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e, in tal caso, ne dispone la captazione e il convogliamento
Ciascun impianto o macchinario deve avere un solo punto di emissione, salvo impossibilità tecnica, nel qual caso i limiti in flusso di massa o in fattore di emissione sono riferiti all’impianto nel suo complesso. Gli impianti preesistenti si adeguano entro i tre anni successivi al primo rinnovo dell’autorizzazione
Art. 270

## Slide 20: Limiti
I limiti per gli impianti ex art. 12 del D.P.R. 203/1988 sono riportati in allegato I
Per gli impianti autorizzati ex art. 15 del D.P.R. 203/1988 valgono le autorizzazioni in essere
Per gli impianti nuovi l’A.C. autorizza, in attesa di specifici decreti ministeriali, sulla base delle migliori tecnologie e con valori comunque non superiori a quelli minimi dell’allegato I
Art. 271

## Slide 21: Deroghe (1)
Per particolari categorie di impianti l’A.C. può prevedere autorizzazioni di carattere generale. A tali autorizzazioni, l’A.C. deve provvedere entro 2 anni dall’entrata in vigore della parte quinta del decreto per gli impianti e le attività elencate nella parte II dell’allegato IV (se non provvede l’autorizzazione in via generale è rilasciata dal Ministro dell’ambiente e i gestori comunicano la loro adesione all’A.C.)
Art. 272

## Slide 22: Deroghe (2)
Il gestore di tali impianti o attività presenta, almeno 45 gg prima, una domanda di adesione all’autorizzazione in via generale
L’A.C. procede ogni 15 anni al rinnovo di tali autorizzazioni
Per le autorizzazioni rilasciate ai sensi del DPCM 21.07.89 e del DPR 25.07.91, il primo rinnovo è effettuato:
  se conformi alle nuove disposizioni, entro 15 anni
  se non conformi, entro un anno
Nei casi di rinnovo l’esercizio dell’impianto/attività può continuare se entro 60 gg dall’adozione della nuova autorizzazione generale, il gestore presenta domanda di adesione con progetto di adeguamento e se l’adesione non è negata
Art. 272

## Slide 23: Composti organici volatili (COV) (1)
Il gestore che eserciti una o più attività di cui all’all. III, parte II (impianti che emettono COV) deve presentare domanda di autorizzazione
L’autorizzazione stabilisce i valori limite da rispettare nonché il consumo max teorico di solvente, l’emissione totale annua e la periodicità dell’aggiornamento del piano di gestione
Art. 275

## Slide 24: COV (2)
Per attività già autorizzate prima del 13 marzo 2004 le emissioni devono essere adeguate entro il 31 ottobre 2007
L’adeguamento deve avvenire sulla base dei progetti presentati all’A.C. ai sensi del D.M. 44/2004
In caso di mancata presentazione del progetto o di diniego dello stesso, le attività si considerano in esercizio senza autorizzazione
Sono fatte salve autorizzazioni anteriori al 13 marzo 2004 qualora prevedano un maggior contenimento delle emissioni
Art. 275

## Slide 25: COV (3)
Se le attività in oggetto sono esclusivamente svolte da macchinari non fissi o da operazioni manuali, e in esercizio prima dell’entrata in vigore della parte V del Decreto, l’adeguamento deve intervenire entro il 31 ottobre 2007 e l’autorizzazione deve essere chiesta entro 6 mesi
Art. 275

## Slide 26: IMPIANTI A CICLO CHIUSO DI PULIZIA A SECCO DI TESSUTI E DI PELLAMI (escluse le pellicce) E DELLE PULITINTOLAVANDERIE
Se l’A.C. non ha adottato autorizzazioni in via generale, i gestori comunicano alla stessa di aderire all’autorizzazione di cui alla parte VII dell’allegato III
Successivamente all’adozione da parte dell’A.C. di autorizzazioni generali, il gestore aderirà alle stesse con decadimento di quella prevista alla parte VII dell’allegato III
Art. 275

## Slide 27: COV – modifiche sostanziali
Sono modifiche sostanziali:
  Per le attività a ridotte dimensioni, una modifica del consumo max teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di COV > 25%
  Per altre attività, aumento delle emissioni di COV > 10%
  Qualsiasi modifica che a giudizio dell’A.C., potrebbe avere effetti negativi significativi su ambiente e salute umana
  Qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporti la variazione dei valori limite applicabili
Art. 275

## Slide 28: COV – attività a ridotte dimensioni
Le attività indicate ai punti: 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 o 17 , parte III dell’all. III aventi un consumo max teorico di solventi inferiore o uguale alla più bassa delle soglie di consumo indicate nella terza colonna
Le altre attività indicate nella parte III aventi un consumo max teorico di solventi inferiore alle 10 t/a
Art. 275

## Slide 29: Grandi impianti di combustione
Disposizioni applicabili agli impianti di potenzialità termica nominale non inferiore a 50 MW, esclusi quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione nei processi produttivi
I limiti per gli impianti nuovi e esistenti sono riportati nell’allegato II
Possibilità in sede di rilascio dell’autorizzazione che impianti di potenzialità inferiore a 50 MW vengano considerati come un unico impianto se le emissioni possono essere convogliate ad un unico camino
Denuncia annuale ad APAT entro il 31 maggio
Artt. 273-274

## Slide 30: Disposizioni transitorie
I gestori provvisti di autorizzazione, anche in forma tacita o provvisoria, dovranno presentare nuova domanda di autorizzazione secondo calendari fissati dalle regioni/ province autonome e che comunque rispettino la seguente tempistica:
  impianti ante 1988: tra l’entrata in vigore della parte V del decreto e il 31/12/2010
  impianti autorizzati prima del 1° gennaio 2000: tra il 1/1/2011 e il 31/12/2014
  per impianti anteriori al 2006 e autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999: tra l’1/1/2015 e il 31/12/2018
Art. 281

## Slide 31: Disposizioni transitorie (2)
Gli impianti esistenti non rientranti nell’ambito del 203/1988 e ora ricompresi nel campo di applicazione del decreto devono essere adeguati entro 3 anni; se soggetti ad autorizzazione, questa deve essere presentata almeno 18 mesi prima del termine di adeguamento
Per le attività poco significative o a ridotto inquinamento che ora sono tenute ad apposita autorizzazione, la relativa domanda deve essere presentata entro 15 mesi
Art. 281

## Slide 32: Inosservanza prescrizioni autorizzative
In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, l’A.C., a seconda della gravità dell’infrazione procede a:
  Diffida con un termine per sanare l’irregolarità
  Diffida con sospensione dell’attività per un periodo determinato in caso di pericolo per la salute o per l’ambiente
  Revoca dell’autorizzazione e cessazione dell’attività in caso di mancato adeguamento a quanto impartito con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni comporti situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l’ambiente
Art. 278

## Slide 33: Sanzioni (1)
Chi inizia a installare o esercisce un impianto o chi esercita un’attività senza autorizzazione, con autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l’ordine di chiusura o cessazione:
  arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 258 a 1.032 €
Chi attua una modifica sostanziale senza autorizzazione:
  arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 1.032 €
Chi attua una modifica non sostanziale senza la preventiva comunicazione:
  ammenda fino a 1.000 €
Art. 279

## Slide 34: Sanzioni (2)
Violazione dei limiti di emissione o le prescrizioni dell’autorizzazione, dell’allegato 1 o comunque imposte dall’A.C.:
  arresto fino ad 1 anno o ammenda fino a 1.032 €; sempre l’arresto fino a 1 anno se il superamento dei valori limite comporta anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria
Mancata comunicazione della messa in esercizio:
  arresto fino a 1 anno o ammenda fino a 1.032 €
Art. 279

## Slide 35: Sanzioni (3)
Mancata comunicazione dei dati sulle emissioni:
  arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 1.032 €
Mancata adozione delle misure atte a evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni per impianti autorizzati in via provvisoria o tacita, fino alla pronuncia definitiva:
  arresto fino a 1 anno o ammenda fino a 1.032 €
Art. 279

## Slide 36: Titolo II - Campo di applicazione
Si applica agli impianti termici civili con potenza termica nominale < alle soglie stabilite dall’art. 269, comma 14 (impianti non sottoposti ad autorizzazione di cui al Titolo I)
Per gli impianti con potenza termica nominale uguale o superiore alle soglie di cui sopra o per quelli con potenza > 3 MW e che utilizzano:
  carbone da vapore
  coke metallurgico o da gas
  antracite, prodotti antracitosi o loro miscele
si applicano le disposizioni del Titolo I
Art. 282

## Slide 37: Principali definizioni
Impianto termico civile: impianto la cui produzione di calore è destinata al riscaldamento/climatizzazione degli ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari
Potenza termica nominale: somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari che costituiscono l’impianto
Valore di soglia: potenza termica nominale dell’impianto pari a 0,035 MW
Responsabile dell’esercizio e della manutenzione: proprietario o terzo incaricato (art. 11, comma 1, D.P.R. 412/1993)
Autorità competente: Comuni se > 40.000 abitanti, altrimenti Province
Art. 283

## Slide 38: Caratteristiche e limiti (1)
Le caratteristiche tecniche da rispettare per gli impianti con potenza > al valore soglia sono riportate nella parte II dell’allegato IX
Per gli stessi impianti i valori limite sono riportati nella parte III dell’allegato IX
I valori di emissione sono controllati almeno annualmente
Devono essere allegati al libretto di centrale i valori di emissione misurati e le indicazioni sul metodo di misura, le date di effettuazione, e il soggetto che ha effettuato le misure
Art. 286

## Slide 39: Caratteristiche e limiti (2)
Le misure annuali non sono dovute qualora l’impianto utilizzi i seguenti combustibili:
  gas naturale
  gas di città
  gas di petrolio liquefatto
  gasolio, kerosene e altri distillati leggeri o medi di petrolio (vedi caratteristiche)
  emulsioni acqua/gasolio, acqua/kerosene, acqua/altri distillati leggeri o medi di petrolio (vedi caratteristiche)
  biodisel (vedi caratteristiche)
e siano regolarmente effettuate le manutenzioni di cui al D.P.R. 412/1993
Art. 286

## Slide 40: Installazione e modifiche
Entro 90 gg. dall’installazione/modifica di un impianto termico civile di potenza termica sopra soglia, il responsabile dell’esercizio trasmette all’A.C. denuncia redatta dall’installatore mediante apposito modulo (allegato IX, parte I)
Per gli impianti in esercizio la denuncia è redatta e trasmessa dal responsabile dell’esercizio accompagnata dai documenti allegati al libretto di centrale (misure), entro il 29 aprile 2007
Art. 284

## Slide 41: Rendimento di combustione
I singoli impianti di combustione devono essere dotati di rilevatori della temperatura negli effluenti gassosi e di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell’ossigeno libero e del monossido di carbonio se di potenza termica pari o superiore a:
  1,5 MW se soggetti al Titolo II
  6 MW se soggetti al Titolo I (salvo che l’autorizzazione non prescriva un limite al monossido di carbonio)
Art. 294

## Slide 42: Abilitazione alla conduzione
Per la conduzione di impianti con potenza termica > 0,232 MW, il personale addetto necessita di patentino rilasciato previo corso, dall’Ispettorato provinciale del lavoro:
  Patentino I° grado: abilitazione alla conduzione degli impianti termici per cui è richiesto il certificato di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore (R.D. 824/1927)
  Patentino II° grado: abilitazione per gli altri impianti
Il patentino di I° grado assorbe quello di II° grado; il possesso di un certificato di abilitazione per i generatori di vapore esonera dall’esame
Art. 287

## Slide 43: Sanzioni
Mancata redazione della denuncia (installazione o modifica), redazione incompleta o mancata trasmissione della stessa:
  sanzione amministrativa pecuniaria da 516 € a 2.582 €
Impianto non conforme alle caratteristiche tecniche:
  sanzione amministrativa da 516 € a 2.582 €
Mancato rispetto dei valori limite e mancato controllo annuale:
  sanzione amministrativa da 516 € a 2.582 €
Art. 288

## Slide 44: Titolo III - Combustibili
I combustibili consentiti sono indicati:
  per gli impianti del Titolo I nell’allegato X, parte I, sezione 1
  per gli impianti del Titolo II nell’allegato X, parte I, sezione 2
Art. 293

## Slide 45: Sanzioni (1)
Combustione di materiali e sostanze non conformi, ma non costituenti rifiuti:
  arresto fino a 2 anni o ammenda da 258 a 1.032 € se in impianti del Titolo I
  sanzione amministrativa da 200 a 1.000 € se in impianti del Titolo II (salvo che dalla documentazione risulti la conformità, nel qual caso di applica l’art. 515 del c.p. per chi ha effettuato la messa in commercio)
Art. 296

## Slide 46: Sanzioni (2)
Mancato rispetto delle prescrizioni sul controllo in continuo del rendimento degli impianti di combustione:
  arresto fino ad un anno o ammenda fino a 1.032 € per gli impianti del Titolo I
  sanzione amministrativa da 516 a 2.582 € per gli impianti del Titolo II
Mancata denuncia degli impianti termici civili di potenza termica nominale > 0,035 MW:
  sanzione amministrativa da 516 a 2.582 €
Art. 296