## Slide 1
LA BONIFICA
DI SITI CONTAMINATI
Mariano Crescimanno
Federchimica
Pescara, 11 Luglio 2006

## Slide 2
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale
Parte Quarta
Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
Titolo V: Bonifica di siti contaminati
Titolo VI: Sanzioni (art. 257), Abrogazione di norme (art. 264 c. 1, lett. i), Disposizioni transitorie (art. 265 c. 3 e 4)

## Slide 3
D.Lgs. 22/97
( art. 17)
D.Lgs. 152/2006
– bonifiche
(artt. 239 e seg.)
CHIUNQUE CAGIONA
superamento CLA (ora CSC)
pericolo di superamento CLA (ora CSC)
CHIUNQUE CAGIONA
NO
NO(ma v. art. 257)
Superamento CSR
nel suolo, sottosuolo
nelle acque superficiali
nelle acque sotterranee
nel suolo, sottosuolo
NO (v. artt. 139 e 140)
nelle acque sotterranee
Principali novità (1)

## Slide 4
D.Lgs. 22/97
( art. 17)
D.Lgs. 152/2006
– bonifiche (artt. 239 e seg.)
Principali novità…. (segue 1)
DEVE PROVVEDERE A
messa in sicurezza di emergenza
bonifica
ripristino
E’ fatto salvo il risarcimento ex Legge 349/86, art. 18.
DEVE PROVVEDERE A
messa in sicurezza di emergenza,
ove previsto
bonifica
ripristino
Ove non provveda … è obbligato al risarcimento per equivalente patrimoniale (v. Parte VI).

## Slide 5
D.Lgs. 22/97
( art. 17)
D.Lgs. 152/2006
– bonifiche (artt. 239 e seg.)
Principali novità…. (segue 1)
SANZIONI (art. 51 bis):
Se non provvede ex art. 17 (elemento costitutivo o causa di non punibilità del reato?).
SANZIONI (art. 257):
se non realizza il progetto approvato (realizzazione = causa di non punibilità)
SANZIONI (art. 257):
Se non realizza il progetto approvato
(realizzazione = causa di non punibilità)

## Slide 6
CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO
CSR
MONITORAGGIO
AZIONI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
Sito potenzialmente contaminato
> CSR = Sito contaminato
< CSR = Sito non contaminato
CSC e CSR
CSC

## Slide 7
Analisi di Rischio: definizione
Analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica:
Analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall’esposizione prolungata all’azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell’Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto
(art. 240, comma 1, lett. s)

## Slide 8
CSC e CSR: definizioni
Concentrazione Soglia di Contaminazione (SCS)
Livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio sito specifica, come individuati nell’allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un’area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati
(art. 240, comma 1, lett. b)
Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR)
Livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l’applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell’allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito.
(art. 240, comma 1, lett. b)

## Slide 9
Bonifica: definizione
Bonifica:
L’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)
(art. 240, comma 1, lett. p)

## Slide 10
Principali novità (2)
Messa in sicurezza d’emergenza (art. 240, comma 1, lett. m):
ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza:
  concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;
  presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda;
  contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli;
  pericolo di incendi ed esplosioni.
Messa in sicurezza operativa (art. 240, comma 1, lett. n):
interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria in siti con attività in esercizio, in attesa di ulteriori interventi da realizzarsi alla cessazione dell’attività; devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio.
Messa in sicurezza permanente (art. 240, comma 1, lett. o):
l’insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti; devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d’uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici.

## Slide 11
Principali novità (3)
Competenze: parzialmente variate. Approvazione dei progetti di competenza dalla Regione (art. 242). Siti di interesse nazionale restano di competenza del Ministero Ambiente ma è eliminato il concerto con Ministero Attività Produttive e Salute (art. 252)
Comunicazione, secondo le modalità previste dal danno, anche al Prefetto (art. 242 e 304) con tutti gli aspetti pertinenti della situazione (le generalità dell’operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire)
Autocertificazione: chiude il procedimento in caso di notifica e non superamento delle CSC (art. 242, co. 2)
Trattamento acque di falda emunte nelle operazioni di bonifica: si applicano i limiti di scarico in acque superficiali (art. 243)
Controlli:
  conformità degli interventi ai progetti: Provincia e ARPA (art. 248, co. 1)
  completamento degli interventi: Provincia su relazione tecnica di ARPA (art. 248, co. 2)
  potere sostitutivo della Regione in caso la Provincia non provveda al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica (art. 242, co. 13).

## Slide 12
Principali novità (segue 3)
Accordi di programma (art. 246)
Tutti i soggetti obbligati agli interventi, scadenze temporali differenziate (6, 12, 18 mesi) legate all’approvazione del documento di AdR sulla base della necessità di provvedere a contestuale bonifica di più siti
Oneri e privilegi (art. 253)
  Gli interventi costituiscono onere reale sul sito contaminato (> CSR) che deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.
  Le spese sono assistite solo da privilegio speciale immobiliare.
  Il proprietario non responsabile può essere tenuto a rispondere delle spese solo nei limiti del valore di mercato del sito a seguito degli interventi di bonifica.
Sanzioni (art. 257)
  Sanzionato il reato di “inquinamento e omessa bonifica” (nel decreto Ronchi era prevista anche la fattispecie di “pericolo concreto e attuale e omessa bonifica”);
  prevista una condizione di non punibilità per i reati ambientali connessi alla situazione di contaminazione in caso di bonifica.
Transitorio (art. 265)
Possibilità, su richiesta dell’operatore, di rimodulare gli obiettivi di bonifica già autorizzati entro 6 mesi dall’entrata in vigore del codice (29.10.2006)

## Slide 13
Principali novità: Allegati
Criteri per l’analisi di rischio (inversa) sito specifica (All. 1)
Contaminanti indice, punto di conformità per le acque sotterranee al di fuori del sito (tra 50 e 500 m dalla sorgente); per sostanze cancerogene rischio incrementale accettabile 10-5; per sostanze non cancerogene, ADI o TDI
Criteri generali per la caratterizzazione (All. 2)
Ubicazione ragionata dei punti di campionamento in aggiunta alla sistematica, profilo di contaminazione sulla verticale riferito alla frazione granulometrica inferiore a 2 cm; elaborazione del modello concettuale
Criteri per l’esecuzione degli interventi (All. 3)
Procedure semplificate per siti di ridotte dimensioni o di eventi accidentali di superficie inferiore a 1000 m2 (All. 4)
Possibilità di bonifica a CSC con presentazione di progetto unico
CSC (All. 5) Sono riprese le attuali CLA del D.M. 471/99 con alcune correzioni.

## Slide 14
Procedura per il soggetto responsabile (art. 242)
Evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, ovvero
Contaminazione storiche con rischio di aggravamento della situazione
Il responsabile dell’inquinamento mette in opera le misure di prevenzione e ne dà immediata comunicazione a Comune, Provincia, Regione e Prefetto
Il responsabile svolge un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento
Il responsabile provvede al ripristino e ne dà notizia al Comune e la Provincia con autocertificazione entro 24 ore
Il responsabile dà immediata notizia al Comune e alla Regione con le misure di prevenzione e messa in sicurezza d’emergenza.
< CSC
> CSC
FINE
SEGUE
Attività di verifica e controllo da parte della Regione nei successivi 15 gg

## Slide 15
Procedura per il soggetto responsabile (segue)
Il responsabile dà immediata notizia al Comune e alla Regione con le misure di prevenzione e messa in sicurezza d’emergenza e presenta alla Regione il piano della caratterizzazione entro 30 gg dalla comunicazione
> CSC
LA Regione, convocata la CdS, autorizza il piano entro 30 gg
Analisi di Rischio sito specifica
Entro 6 mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla Regione i risultati dell’analisi di Rischio
< CSR
> CSR
FINE
CdS convocata dalla Regione approva l’Analisi di Rischio entro 60 gg dalla ricezione e può prescrivere lo svolgimento di un piano di monitoraggio
SEGUE

## Slide 16
Procedura per il soggetto responsabile (segue)
CdS convocata dalla Regione approva l’Analisi di Rischio entro 60 gg dalla ricezione
> CSR
Il soggetto responsabile sottopone alla regione il progetto operativo degli interventi di bonifica o messa in sicurezza e, ove necessario, delle ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale
La Regione approva il progetto, con eventuali prescrizioni e integrazioni, , entro 60 gg dal ricevimento
FINE

## Slide 17
Art. 245 (ex art. 9)
I soggetti non responsabili possono attivare le procedure
Il proprietario o gestore che rilevi > CSC deve darne comunicazione a regione, provincia e comune e attuare le MSE
E’ sua facoltà intervenire volontariamente
Art. 242 co. 11
Nel caso di contaminazioni storiche, in assenza di rischio immediato per l’ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla Provincia e al Comune competenti l’esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l’entità e l’estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti
Art. 253 commi 3 e 4
I privilegi possono essere esercitati nei confronti del proprietario incolpevole dell’inquinamento solo a seguito di provvedimento motivato dell’autorità competente che giustifichi l’impossibilità di accertare l’identità del responsabile
Il proprietario non responsabile è tenuto a rimborsare le spese soltanto nei limiti del valore di mercato del sito a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi
Soggetto interessato (non responsabile)

## Slide 18
L’intervento della Pubblica Amministrazione
Accertamento di > CSC da parte di pubbliche amministrazioni nell’esercizio delle proprie funzioni
Comunicazione a Regione, Provincia e Comune
La Provincia svolge l’indagine per individuare il responsabile e, sentito il comune, diffida lo stesso responsabile a provvedere (prima era il Comune)
L’ordinanza della Provincia è notificata anche al proprietario del sito
In caso di inerzia del responsabile
Potere sostitutivo dell’amministrazione competente (art. 250 Comune o in caso di inerzia dalla Regione) – (ex art. 14)
Art. 244 Ordinanze (ex art. 8)
Art. 250 Bonifica da parte dell’amministrazione (ex art. 14)
Se il responsabile non è individuabile o non provveda, né provveda il proprietario e o altri soggetti interessati gli interventi sono realizzati d’ufficio dal Comune e ove questo non provveda, dalla Regione. Priorità di intervento fissate con i piani di bonifica (art. 199 c. 5)
Possibilità di avvalersi di soggetti pubblici o privati con procedure di evidenza pubblica

## Slide 19
Provvedimenti attuativi previsti
Regolamento aree agricole (art. 241, co. 1)
Individuazione siti di interesse nazionale (art. 252, co. 2)
Perimetrazione dell’ex discarica di Strillaie (art. 252, co. 9)
Incentivazione nuove tecnologie di bonifica (art. 265, co. 3)

## Slide 20
Sanzioni (art. 257)
CONTRAVVENZIONE | SANZIONE
Superamento delle CSR con bonifica difforme al progetto approvato | Arresto da 6 mesi a 1 anno o Ammenda da € 2.600 a € 26.000
Mancata effettuazione della comunicazione di cui all’art. 242 | Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da € 1.000 a € 26.000
Inquinamento provocato da sostanze pericolose | Arresto da 1 anno a 2 anni e ammenda da € 5.200 a € 52.000
Nella sentenza di condanna per queste due contravvenzioni, o nella sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all’esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
L’osservanza dei progetti approvati a i sensi degli artt. 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per il superamento delle CSR con bonifica difforme al progetto approvato.

## Slide 21
Abrogazioni (Art. 264 c. 1 lettera i)
E’ abrogato il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto.
Abrogato l’art. 17 del D.Lgs 22/97 ed il D.M. 471/99